ZÁDÁNÍ  ZMĚNY č. 1

ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÉ ŽEHROVICE

podle ustanovení § 47 odst. 1

zákona č. 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

a některé související zákony

POŘIZOVATEL:

Obecní úřad  Kamenné Žehrovice

který zajistil územně plánovací činnost podle § 24 stavebního zákona  na základě smlouvy s fyzickou osobou Bc. Stanislavem Pítrem DiS ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Kamenné Žehrovice.

(Bc. Stanislav Pítr DiS má zkoušky odborné způsobilosti vydané MV ČR číslo osvědčení 510806521 ze dne 15.2. 2002. Rozhodnutí MMR ze dne 26.2.2007 č.j. 5749/2007 – 81 o

udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání dle §24 stavebního zákona).

Listopad   2015

OBSAH:

- Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích  na změnu charakteru obce jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné struktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na

- Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,včetně vymezení zastavitelných ploch,

- Koncepci veřejné struktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury  a možnosti jejích změn,

- Koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb zařízení a jiných  opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

- Požadavky na vymezení ploch koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutné prověřit,

- Požadavky na prověření  vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

- Požadavky na vymezí ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracování územní studie nebo uzavřením dohody  o parcelaci,

- Případný požadavek na zpracování variant řešení,

- Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

- Požadavky na vyhodnocení  předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Shora uvedené body zahrnují

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z plánovací dokumentace vydané krajem,

- Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zadání  změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice je zpracováno podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony a ustanovení § 11 Vyhlášky č.458/2012 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a přílohy č. 6 k této vyhlášce.

Obecní úřad Kamenné Žehrovice  leží ve Středočeském kraji v území, které spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Kladno.

Změna č. 1 územní plánu se pořizuje pro část správní území Obce Kamenné Žehrovice.

Podklady pro zpracování návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu Kamennné Žehrovice:

- Usnesení zastupitelstva – rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice,

- Politika  územního  rozvoje  ČR,

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje,

- Územně analytické podklady obcí správního obvodu ORP Kamenné Žehrovice 3. aktualizace ÚAP Kladno  proběhla v roce 2014.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÉ ŽEHROVICE

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

Z  aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena dne 15. dubna 2015 usnesením vlády č. 276, se řešeného území týkají republikové priority uvedené v kapitole 2.2. Jedná se zejména o tyto body:

• bod 14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.“  Navrhované změny budou z těchto hledisek prověřeny a na základě výsledků tohoto prověření budou stanoveny podmínky jejich provedení.

• bod 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.Navrhované změny budou z těchto hledisek prověřeny a na základě výsledků tohoto prověření budou stanoveny podmínky jejich provedení.

• bod 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat  přednost  komplexním   řešením  před  uplatňováním  jednostranných  hlediseka požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli  a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  Navrhované plochy začlenit do proluk v již zastavěném území či navázat tyto plochy na stávající plochy stejného funkčního využití, a tím minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu.

• bod  20)  „Rozvojové  záměry,  které  mohou  významně ovlivnit  charakter  krajiny, umísťovat  do  co  nejméně konfliktních  lokalit  a  následně podporovat  potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvalityživotního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura  2000,  mokřadů,  ochranných  pásem  vodních  zdrojů,  chráněné  oblasti přirozené  akumulace  vod  a  nerostného  bohatství,  ochrany  zemědělského  a  lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických  funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního  charakteru  v  zastavěných  územích,  zvyšování  a  udržování  rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro  využití  přírodních  zdrojů.“  Všechny  nově navržené  lokality  budou  prověřeny a navrženy  s ohledem  na ochranu hodnot krajiny a bude respektován  územní systém ekologické stability.

• bod  20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Všechny  nově navržené  lokality  budou  prověřeny a navrženy  s ohledem  na ochranu hodnot krajiny a bude respektován  územní systém ekologické stability.

•  bod 24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). U  nově navržených i stávajících ploch budou prověřeny dopravní přístupy, případně nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury.

•  24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Nově navržené plochy pro obytnou zástavbu  vymezovat tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které nabyly účinnosti dne 22. 2. 2012, se správního území obce týkají zejména následující:

Ze stanovených priorit územního plánování Středočeského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území zejména:

• bod 5) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro 	zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní 	vazby.  Návrh změny č. 1 územního plánu prověří dopravní dostupnost u nově 	navržených lokalit.

• bod  06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Návrh změny č. 1 územního plánu prověří přírodní, kulturní a civilizační hodnoty u navrhovaných lokalit.

• bod 07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Návrh změny č. 1 územního plánu prověří rozvoj hospodářských činností ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách.

• bod 08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.  Návrh změny č. 1 územního plánu prověří možnost navrhnout formy rozvoje hospodářského a sociálního využívaní území.

Ze zásady územního rozvoje Středočeského kraje, který zpřesňuje vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí,  rozvojových os a rozvojových center krajského významu vyplývájí pro řešené území změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice tyto skutečnosti.

2.1. ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU (10) ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PÚR 2008) na území Středočeského kraje tak, že do této oblasti jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): a) ve správním obvodu ORP Kladno: Běloky (Běloky), Brandýsek (Brandýsek), Braškov (Braškov), Buštěhrad (Buštěhrad), Cvrčovice (Cvrčovice), Doksy (Doksy u Kladna), Dolany (Dolany u Kladna), Družec (Družec), Horní Bezděkov (Horní Bezděkov), Hostouň (Hostouň u Prahy), Hřebeč (Hřebeč), Kačice (Kačice), Kamenné Žehrovice (Kamenné Žehrovice), Kladno (Dubí u Kladna, Hnidousy, Kladno, Kročehlavy, Motyčín, Rozdělov, Vrapice), Kyšice (Kyšice), Libušín (Libušín), Lidice (Lidice), Makotřasy (Makotřasy), Malé Kyšice (Malé Kyšice), Malé Přítočno (Malé Přítočno), Otvovice (Otvovice), Pavlov (Pavlov u Unhoště), Pchery (Pchery), Pletený Újezd (Pletený Újezd), Stehelčeves (Stehelčeves), Stochov (Čelechovice, Honice, Stochov), Svárov (Svárov u Unhoště), Svinařov (Svinařov u Kladna), Třebichovice (Saky, Třebichovice), Tuchlovice (Srby u Tuchlovic, Tuchlovice), Unhošť (Unhošť), Velká Dobrá (Velká Dobrá), Velké Přítočno (Velké Přítočno), Vinařice (Vinařice u Kladna), Žilina (Žilina);

4.1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu

4.1.2.1. Silniční doprava

ZÚR navrhují na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů:

1) koridor pro umístění stavby D009 - rychl. silnice R6 - doplnění MÚK Kamenné Žehrovice

7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY

| D009 PR | D097 | Koridor rychlostní silnici R6: doplnění MÚK Kamenné Žehrovice | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. 8. VEŘJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

(237) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES:

| číslo VPO | NKOD | VPO | ORP | dotčená obec | dotčené katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NK 54 | 54 | Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice |
| RC 1471 | 1471 | Záplavy | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice |
| RC 1676 | 1676 | Kalspot | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice |
| RK 1138 | 1138 | Kožová hora - K54 | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice |

8.1. POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VPS A VPO

| ORP | OBEC | Veřejně prospěšné stavby doprava | Technická infrastruktura | Protipovodňová ochrana | VPO ÚSES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kladno | Kamenné Žehrovice | D009 |  |  | NK 54, RC 1471, RC 1676, RK 1138, |

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Při  zpracování  návrhu změny č. 1 územního  plánu Kamené Žehrovice bude  projektant   vycházet  z  Územně analytických  podkladů Kladno  včetně rozboru  udržitelného  rozvoje  území  Obce Kamenné Žehrovice. V řešeném území změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice se vyskytují tyto sledované jevy z  územně analytických podkladů  Kladno.

Silnice:

- II/238 Kladno–Kamenné Žehrovice,

-    II/606 Nové Strašecí–Tuchlovice–Kamenné Žehrovice–Velká Dobrá; bývalá silnice I/6,         dnes tzv. doprovodná trasa

Vodní toky a nádrže:

Řešené území vodohospodářsky náleží k povodí Vltavy

Loděnice: Bratronice, Doksy, Družec, Horní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Malé Kyšice, Stochov, Svárov, Tuchlovice, Unhošť. Protipovodňová opatření, která jsou součástí Směrného vodohospodářského plánu, budou navrhována jako veřejně prospěšné stavby v rámci územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí.

Přírodní parky:

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb., může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Přírodní park Povodí Kačáku:

Území zahrnuje lesnaté oblasti povodí Kačáku v délce asi 28 km mezi přírodní rezervací Záplavy u Kladna na severu a obcí Loděnice v okrese Beroun na jihu. Údolí s meandrujícím potokem. V minulosti na Kačáku fungovala celá řada mlýnů, dochované přírodní hodnoty jsou chráněny v několika přírodních památkách (Kalspot, Markův mlýn, Pod Veselovem, Záplavy). Zasahuje do k.ú. Kamenné Žehrovice.

Významné krajinné prvky – registrované:

Vysoká halda: Místo je historicky spjato s kamenickým řemeslem v obci a jejím okolí. k.ú. Kamenné Žehrovice.

Louka s výskytem vstavačovitých rostlin: k.ú. Kamenné Žehrovice.

Maloplošná zvláště chráná území:

Přírodní rezervace Záplavy

Přírodní památka Kalspot

Natura 2000

Evropsky významná lokalita Kalspot (CZ 0213029

Oblast Krajinného rázu

Oblast krajinného rázu Kladensko /ObKR11/

Oblast krajinného rázu Stochovsko /ObKR10/

Krajinné typy:

Krajina příměstská /U/

Krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních /H/

Územní systémy ekologické stability:

Územím ORP Kladno prochází nadregionální biokoridor 54 Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda. Nadregionální biokoridory mají stanovenou osu a ochranné pásmo 2 km po obou stranách osy, jejíž šířka odpovídá šířce regionálního biokoridoru (40 m).

V ZÚR Středočeského kraje byla stanovena k vymezení regionální biocentra RBC: 1471 Záplavy,  1676,  Hostouň,

V řešeném území se dále nacházejí regionální biokoridory RBK:  1111 Loděnice – Záplavy,  1138 Kožová hora – K 54,

Ve ZÚR Středočeského kraje jsou stanoveny k vymezení následující nadregionální biokoridory NBK: NK 54 Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda,

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména  v cílech zlepšování dosavadního stavu včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích  na změnu charakteru obce jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné struktury;

Cílem Změny č.1 Územního plánu Kamenné Žehrovice bude doplnění a  úprava urbanistické koncepce funkčního využití ploch navržené ve stávajícím platném územním plánu za účelem zajištění plně hodnotného Územního plánu na delší časové období.

Návrh změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice prověření a vyhodnotí změny funkčních ploch s ohledem na limity území, na hospodárné využití zastavěného a zastavitelného území a na ochranu nezastavěného území. V souladu s výše uvedeným budou v návrhu změny č. 1  územního plánu Kamenné Žehrovice navrženy plochy nové (a to včetně řešení související veřejné infrastruktury).

Na základě dohody mezi pořizovatelem, projektantem a určeným zastupitelem mohou být  v rámci  konzultačních  schůzek  projednávané  plochy upraveny  (zmenšeny,  rozšířeny, popř. doplněny) tak, aby byla zajištěna návaznost na stávající plochy i urbanistická koncepce území.

Urbanistická koncepce, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,včetně vymezení zastavitelných ploch,

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Urbanistická koncepce spočívá v rozvoji, který bude úzce navazovat na zastavěné území, aby byla efektivně využita veřejná infrastruktura. Rozvoj je možné rozdělit na rozvoj v rámci zastavěného území - dostavby, využití proluk apod., a rozvoj v nově navržených zastavitelných plochách. Při návrhu nových ploch se projektant vyvaruje vytváření dalších proluk  a  nepřístupných  ploch.  Návrh  je  třeba  pojmout  komplexně,  řešit  návrh  ve  všech souvislostech a v kontextu současné urbanistické struktury.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice prověří vymezení ploch dle § 4 a 8 Vyhlášky č. 501/2006 Sb jako:

Plochy  smíšené obytné – venkovské - dle § 8 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.,

Změna funkčního využití území pozemku par. č. 600/300 vedený jako orná půda na plochy smíšené obytné venkovské (část pozemku) a část plochy bude zeleň – ochranná, izolační.

Pozemek p. č. 600/30 navazuje na současně zastavěné území obce na jeho jihozápadním okraji. Pozemek je na východě obklopen stávající zástavbou formou ploch bydlení v rodinných domech městského charakteru, na jihu navazuje na stávající místní komunikaci – ulici „K Cihelně“, na severu je obklopen ornou půdou a podél jeho západní hrany prochází rychlostní silnice R6.

Koncepce veřejné struktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury  a možnosti jejích změn,

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

V rámci koncepce jednotlivých druhů dopravy bude Změna č. 1 řešit:

- napojení v nově vymezených rozvojových lokalit na stávající komunikace,

- splnění požadavků kladených dle ust. §36 zákona č. 13/1997Sb., tj. nenavrhovat mimo zastavěné území obce  na silničních  komunikacích  podélné uložení technické infrastruktury v tělesech silnic.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Při stanovení celkové koncepce technické infrastruktury zaměřit řešení Změny č.1 územního plánu Kamenné Žehrovice zejména na tyto úkoly:

      - respektovat stávající funkční struktury technické vybavenosti, včetně ochranných pásem,

      - prověřit stav zásobování území elektrickou energií s ohledem na plánované záměry a v případě potřeby vypracovat odpovídající návrhy opatření (návrhy na posílení trafostanic, případně návrh umístění nových trafostanic apod.),

      - navrhnout napojení nových  lokalit na sítě technické infrastruktury,

      - respektovat dle ust. §4 odst. 7 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, schválený krajem.

Koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb zařízení a jiných  opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu.

- respektovat  ochranu přírody a krajiny (nové lokality nesmí být ve střetu   s navrže nými biokoridory či biocentry)

- nové záměry  uvedené v návrhu  nesmí snižovat hodnotu  přírodních či kulturních památek ani nesmí zasahovat do  jejich ochranných pásem.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice musí vycházet především z koncepce zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění zejména z jeho zásad únosného zatížení životního prostředí a  udržitelného rozvoje a dále ze zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, (v platném znění).

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu bude respektována ochrana zemědělské a lesní půdy ve smyslu zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, resp. zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Součástí vyhodnocení dle přílohy č.1 k vyhlášce č.13/1994Sb., bude provedena analýza využití ploch s porovnáním se schváleným platným územním plánem obce.

Požadavky na vymezení ploch koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutné prověřit,

Projektant v územním plánu prověří a v případě potřeby vymezí s náležitým odůvodněním  plochy a koridory územních rezerv a stanoví jejich využití.

- Požadavky na  prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

Případné návrhy dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření budou do návrhu územního plánu zařazeny na základě projednání mezi projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem.

O možnosti zařazení VPS a VPO na pozemky, pro které lze uplatnit předkupní právonebo vyvlastnění, bude rozhodnuto rovněž v průběhu pořízení územního plánu.

- Požadavky na vymezí ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracování územní studie nebo uzavřením dohody  o parcelaci,

Zpracovatel prověří potřebu studie a dohody o parcelaci a stanoví je v případě potřeby po dohodě s pořizovatelem a projektantem, nebo na základě požadavku dotčeného orgánu. V případě nutnosti zpracování územní studie  bude  stanovena  lhůta  pro  pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v  území  podmíněno  vydáním  regulačního  plánu  nebo  uzavřením  dohody o parcelaci, nejsou stanoveny - nebude požadován regulační plán ani dohoda o parcelaci.

- Případný požadavek na zpracování variant řešení,

Není vznesen požadavek na zpracování variantního řešení.

- Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

Návrh změny č.1 územního plánu bude odevzdán v počtu 2 tiskových vyhotovení pro posouzení návrhu  územního plánu krajským  úřadem a pro společné  jednání podle ustanovení § 50 stavebního  zákona,  a  dále  1  upravené  paré  územně plánovací  dokumentace  pro   řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Čistopis územního plánu bude odevzdán pro vydání územního plánu podle § 54 stavebního zákona ve 4 tiskových vyhotoveních.

Výkresy budou zpracovány digitálně nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a budou vydány v následujícím měřítku (celkový výkres širších vztahů pak bude zpracován v měřítku ZÚR). Níže uvedené výkresy budou zpracovány, pokud se jich  změna č. 1 bude týkat.

- grafická část územního plánu

• výkres základního členění území 1 : 5 000

• hlavní výkres 1 : 5 000

• výkres technické infrastruktury celkový (SK) 1: 10 000

• výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

- grafická část odůvodnění územního plánu

• koordinační výkres 1 : 5 000

• výkres širších vztahů 1 : 100 000

• výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Výkresová  část  dokumentace  bude  obsahovat  jevy zobrazitelné  v  daném  měřítku.

Návrh územního plánu bude předán i na CD ve formátu: pdf

Textová   část  územního  plánu  a  textová   část  odůvodnění  územního  plánu  bude

zpracována  v  rozsahu  přílohy č.  7  k  vyhlášce   č.  500/2006  Sb.,  o  územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (kapitola I. a II.).

Součástí návrhu územního plánu (textové i grafické části) bude předtištěn „Záznam o účinnosti“ dle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., který bude pořizovatelem doplněn po vydání dokumentace a bude obsahovat:

• označení správního orgánu, který územní plán vydal

• datum nabytí účinnosti územního plánu

• jméno  a  příjmení,  funkci  a  podpis  oprávněné  úřední  osoby  pořizovatele,  otisk

úředního razítka

- Požadavky na vyhodnocení  předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Případné požadavky na posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo vyloučení významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, vyplynou  od  příslušných  dotčených  orgánů až  v  průběhu  procesu  projednávání  tohoto zadávacího  dokumentu.  Příslušné  dotčené  orgány  tímto  žádáme  o  jednoznačné  písemné vyjádření buď vyloučení nebo případné potvrzení tohoto vlivu.